| Исх. №___________ | от «____» _______ 2011 г. |
| --- | --- |

Котировочная заявка

Заявитель: __________________________________________________________________________,

(наименование претендента)

расположенный по адресу: _____________________________________________________________

телефон:______________________телефакс: ______________________________________________

зарегистрированный __________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН________________________КПП____________________________________________________

банковские реквизиты: ________________________________________________________________

_____________________________в ______________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ___________________________________________________________________________

в лице ______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____________________________________________.

Изучив опубликованный на Общероссийском официальном сайте www. zakupki.gov.ru для размещение информации о размещении заказов  в сети «Интернет» запрос котировки, _________________ /наименование участника/ предлагает оказать услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок на поставку оборудования и материалов для монтажа пожарной сигнализации в здании МУ ДСДиЮ ЗАТО Озерный Тверской области (Согласно Приложению № 1), сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и техническом задании к нему, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные  в извещении о проведении запроса котировок.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа:     ______________________________________________________________________________					(подтверждение)

Стоимость оказываемых услуг по настоящему контракту в действующих ценах составляет:________ (__________)  рублей,  в том числе НДС ____.

Указанная цена включает в себя все затраты в том числе, стоимость услуг, транспортные расходы, затрат на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей (заработная плата социальные отчисления, и т.д.), и иных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

_________________________ /наименование участника/ обязуется в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями, определенными запросом котировки, и согласно с имеющимся в нем порядком платежей.

______________________				           	______________________

(подпись)                                                               	     (должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1

- Общие технические характеристики закупаемого оборудования

  - Оборудование пожарной сигнализации должно являться приемно – контрольным охранно – пожарным прибором, предназначенным для обнаружения проникновения на охраняемую территорию, а также выявление пожара на объекте, должно иметь встроенный радиоприемник, что будет обеспечивать его работу с беспроводными извещателями. Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную круглосуточную работу, иметь средства контроля закрытия корпуса (кнопка тампера). Оборудование должно относится к группе конфигурируемых приборов, конфигурирование должно осуществляться с помощью клавиатуры или с помощью персонального компьютера. Помехозащищенность должна обеспечивать нормальную работу оборудования в условиях электромагнитных помех 3-ей степени жесткости в соответствии с требованиями и нормами ГОСТ Р 50009. Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых оборудованием, должно соответствовать требованиям и нормам ГОСТ Р 50009 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях и подключаемых к электросетям жилых зданий.

  - Пожарный извещатель должен быть оптико – электронным, дымовом, радиоканальным для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, с выдачей звуковых и световых сигналов оповещения о пожаре, а также передачи кодированного сигнала «Пожар» по радиоканалу на радиопремное оборудование.

  - Извещатель пожарный ручной должен быть радиоканальным и предназначаться для ручного включения сигнала пожарной тревоги, радиосообщение «ПОЖАР» должно передаваться на приемное оборудование. Питание извещателя должно производиться от батареи типа 6LR61 напряжением 9В. Ручной пожарный извещатель должен быть рассчитан на круглосуточную работу, иметь индикатор режимов работы и средство контроля закрытия корпуса (тампер).

  - Тестируемый источник бесперебойного питания должен работать в широком диапазоне изменения напряжения переменного тока, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу, иметь средства индикации состояния на основе светодиодов. Помехозащищенность прибора должна обеспечить его работу в условиях электромагнитных помех 3-й степени жесткости в соответствии с требованиями и нормами ГОСТ Р 50009. Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых ИПБ, должно соответствовать требованиям и нормам ГОСТ Р 50009 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях и подключаемых к электросетям жилых зданий.

  - В систему оповещения о пожаре должна состоять из звуковых оповещателей и световых табло «Выход». Звуковые оповещатели должны быть с напряжение питания от 6 до 12В и током потребления не более 30мА, звуковое давление на расстоянии 1 метра от оповещателя не менее105дБ, диапазон температур от -40о до +50оС.

Примечание: Товар приобретается в соответствии с утвержденным рабочим проектом 27.05.2011. АРСПС «Автоматическая радиоканальная система пожарной сигнализации» для МУ ДСДиЮ ЗАТО Озерный Тверской области.

Поставка эквивалента товара, указанного в спецификации, не допускается в связи с совместимостью данного товара с оборудованием и материалами, предусмотренными  в проектах (в соответствии с п.2 ст.45, 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г.). Проект прикреплен отдельным файлом «Проект» к котировочной документации на ООС.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования, изделий и материалов для монтажа автоматической радиоканальной

системы пожарной сигнализации в здании МУ ДСДиЮ

| Наименование | Основные технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоканальная контрольная панель «Контур-Лайт» | Число зон: 60 беспроводных зон, 3 проводные зоны; Проводная зона № 61: подключение пожарных извещателей, питающихся по шлейфу или извещателей с Н.О. или Н.З. контактами; Проводные зоны № 62,63: подключение извещателей с Н.З. контактами; Коды пользователей: 8 кодов по 4 цифры каждый, встроенная клавиатура; Управление: носимые радиобрелоки, локальный комьютер; Дисплей: двухстрочный ЖКИ дисплей с подсветкой, по 16 символов в строке; Режимы охраны: Охрана Полная, Охрана Периметр, Охрана Особая, Охрана Периметр+Охрана Особая; Количество программируемых выходов: 3; Длительность активизации выходов: до 510 сек.; Период контроля сигналов автотеста: до 510 мин.; Сохранение данных: память тревог, неисправностей, журнал событий на 99 событий; Контакт вскрытия корпуса: тампер; Звуковая индикация: встроенный зуммер. | шт. | 1 |  |  |
| Тестируемый бесперебойный блок питания «БП-1,8.01» | Тип источника питания – импульсивный; Выходное напряжение – 13,8В постоянного тока; Номинальный ток нагрузки – 1,8А; Кратковременный ток перегрузки – 2,0А в течение 1 минуты; Напряжение сети – от 85В до 265В; Потребляемая мощность от сети 220В – не более 20Вт; Емкость подключаемого аккумулятора – 7 А/час; Индикация – светодиоды наличия сетевого напряжения и наличия выходного напряжения; Диапазон рабочих температур – от -20оС до +55оС. | шт. | 1 |  |  |
| Аккумуляторная батарея 7,0 А/час, 12В «РВ 12-7» | При пропадания электропитания источник бесперебойного питания обеспечивает питание системы пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги. Сроком эксплуатации не менее 48 месяцев. | шт. | 1 |  |  |
| Беспроводный адресный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель «Контур –ДЫМ» | Чувствительность извещателя – от 0,05 до 0,20 дБ/м; Площадь, защищаемая одним извещателем – не менее 50 м2; Рабочая частота – 433,92 МГц; Напряжение питания – от 7,0В до 9,0В; Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 3м – 85Дб; Диапазон рабочих температур - от -10оС до +55оС; Степень защиты извещателя – IP40. | шт. | 54 |  |  |
| Беспроводный ручной адресный пожарный извещатель «Контр-ИПР» | Рабочая частота – 433,92 МГц; Напряжение питания – от 7,5В до 9,0В; Диапазон рабочих температур – от -10оС до + 55оС; Степень защиты оболочки извещателя – 1Р40. | шт. | 7 |  |  |
| Оповещатель пожарный световой «Молния-220В, РИП ГРАНД» | Напряжение электропитания оповещателя – 220В; Потребляемая мощность от сети переменного тока – 1В; Время работы аккумулятора – 7 часов; Степень защиты оболочки по (код IP) – 56. | шт. | 17 |  |  |
| Оповещатель звуковой «Астра – 10 исп. 3» |  | шт. | 6 |  |  |
| Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2*0,5 |  | м | 200,0 |  |  |
| Щиток электрический под автомат «ЩРн-П-2» |  | шт. | 1 |  |  |
| Выключатель однополюсный ВА47-29М 4,5кА |  | шт. | 1 |  |  |
| Кабель силовой ВВГнг 2*1,5 |  | м | 20,0 |  |  |
| Кабель-канал пластиковый 20*10 |  | шт. | 60,0 |  |  |
| Коробка коммутационная УК-2П |  | шт. | 3 |  |  |
| Коробка коммутационная КК-14(DKC SDMN) |  | шт. | 16 |  |  |
| Зажим коммутационный «ВАГО» |  | шт. | 32 |  |  |
| Всего на сумму: |  |  |  |  |  |

- Ценовая информация о товаре

Ценовая информация о товарах, необходимая для определения начальной (максимальной) цены контрактов получена с помощью:

- получения прейскурантов (прайс-листов) и коммерческих предложений от поставщиков;

На основе выявленных данных путем вычисления средневзвешенной величины и применения различных корректировок на условия конкретной сделки вычислялся уровень цены на товар.

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта в конкретном случае применялись следующие виды поправок (надбавок): стоимости товара, тары, упаковки, всех расходов по доставке до мест назначения, предусмотренных законодательством Российской Федерации акцизов, налогов, в том числе НДС, сборов и платежей, а также других дополнительных расходов, связанных с поставкой товара.

В результате анализа конъюнктуры рынка и произведенных вычислений начальная (максимальная) цена контракта на закупаемый товар  составила  196 697,60  (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 60 копеек, с учетом стоимости товара, тары, упаковки, всех расходов по доставке до мест назначения, предусмотренных законодательством Российской Федерации акцизов, налогов, в том числе НДС, сборов и платежей, а также других дополнительных расходов, связанных с поставкой товара.

Адреса сайтов в сети «Интернет» поставщиков оборудования и материалов для монтажа пожарной сигнализации.

www.impulsespb.ru

www.telecamera.ru

www.aktivsp.ru

www.poliset.ru