| Объект: | Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", расположенного по адресу: Тверская обл., ЗАТО Озерный, пр. Победы, д. 1 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт кровли |
| Основание: дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: | 1 216.558 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.024 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 199.638 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2011 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 11.416 | 2 134.36 | 24 366 |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 24.39 | 278.43624 | 87.340 | 24 319 |
| 1. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 7.19208 | 6.56 | 47 |
| 1. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 16.5532 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 17 266 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 12 646 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 278 |
| 2. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 2.1375 | 795.58 | 1 701 |
| 2. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.1 | 19.45125 | 87.340 | 1 699 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.2565 | 6.56 | 2 |
| 2. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.2565 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 206 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 883 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 791 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 12.4534 | 1 514.07 | 18 855 |
| 3. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 188.793544 | 88.960 | 16 795 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 5.728564 | 151.150 | 866 |
| 3. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 5.728564 | 359.64 | 2 060 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 866 |
| 3. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 17.43476 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 12 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 9 184 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 578 |
| 4. | Е26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 12.4534 | 3 801.98 | 47 348 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 15.134 | 188.4697556 | 105.310 | 19 848 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.1556675 | 129.800 | 20 |
| 4. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.1556675 | 178.41 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.80 | 20 |
| 4. 4. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 14.925 | 185.866995 | 21.15 | 3 931 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.62267 | 503.40 | 313 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 12.4534 | 32.92 | 410 |
| 4. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.124534 | 10.48 | 1 |
| 4. 8. | с113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 33.58 | 418.185172 | 54.56 | 22 816 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 15 298 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 9 537 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 183 |
| 5. | Е12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли |  | 12.4534 | 53 014.96 | 660 216 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 104.4775 | 1301.1000985 | 101.600 | 132 192 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.625 | 7.783375 | 151.150 | 1 176 |
| 5. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.525 | 6.538035 | 359.64 | 2 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 988 |
| 5. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 1.24534 | 438.16 | 546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 188 |
| 5. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1625 | 2.0236775 | 503.40 | 1 019 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 5. 6. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0071 | 0.08841914 | 57 564.60 | 5 090 |
| 5. 7. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.052 | 0.6475768 | 28 019.66 | 18 145 |
| 5. 8. | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.87 | 10.834458 | 34 918.26 | 378 320 |
| 5. 9. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1.8 | 22.41612 | 5 467.22 | 122 554 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 122 699 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 58 682 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 841 596 |
| 6. | Е311-01-146-1; | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 32 | 215.06 | 6 882 |
| 6. 1. | з0-0001 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0.5777 | 18.4864 | 80.490 | 1 488 |
| 6. 2. | х40-0052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0.29 | 9.28 | 581.25 | 5 394 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 265 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 714 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 861 |
| 7. | Е311-01-146-2; | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 32 | 178.10 | 5 699 |
| 7. 1. | з0-0001 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0.4796 | 15.3472 | 80.490 | 1 235 |
| 7. 2. | х40-0052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0.24 | 7.68 | 581.25 | 4 464 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 050 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 593 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 342 |
| 8. | Х40-0052 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, грузоподъемность до 10 т на расстояние 15 км | маш.-ч |  | 4.0448 | 581.25 | 2 351 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 32/10*1.264 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 767 418 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 767 418 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3; %=77 - по стр. 4; %=92 - по стр. 5; %=85 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 171 324 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3; %=48 - по стр. 4, 6, 7; %=44 - по стр. 5) |  |  |  |  | 92 239 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 030 981 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 030 981 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 185 577 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 1 216 558 |

| Составил: | Григорьева Н.Б. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. специалист Лебедева Ю.Б. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |